## Slide 1: Schallgeschwindigkeitsbestimmung durch Reflexion an einer Hauswand mithilfe der App „Schallanalysator“
Dr. Markus Ziegler
Januar 2022

## Slide 2: Inhalt
Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung und prinzipielles Ablesen der Schalllaufzeit
Prinzipielles Vorgehen bei der Arbeit mit dem Speicheroszilloskop
Ausführliche Anleitung zum Ablesen der Schalllaufzeit

## Slide 3: Inhalt
Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung und prinzipielles Ablesen der Schalllaufzeit
Prinzipielles Vorgehen bei der Arbeit mit dem Speicheroszilloskop
Ausführliche Anleitung zum Ablesen der Schalllaufzeit

## Slide 4: Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung
Hocker wird im Abstand von ca. 8 m bis 10 m vor einer Hauswand aufgestellt. In der Umgebung sollten sich sonst keine weiteren großen Gegenstände befinden.
Smartphone/Tablet wird auf den Hocker gelegt. Anschließend wird der Abstand zwischen Hauswand und Mikrofon genau vermessen
Notes: Abstand von der Hauswand: 8,45 m

## Slide 5: Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung
Abstand zwischen Holzklappe und Mikrofon: ca. 3 bis 4 m Holzklappe und Smartphone liegen auf einer zur Wand senkrechten Geraden. ´→ Holzklappe sollte auf Höhe des Smartphones/Tablets gehalten werden
App „Schallanalysator“ wird im Aufnahmemodus „Erweiterte Messung schnell (max. 60 s)“ gestartet
Holzklappe wird 3-mal nacheinander im Abstand von ca. 1-2 Sekunden kräftig betätigt
Aufnahme wird durch „Stopp“ beendet
Versuchsauwertung: Bestimmung der Schalllaufzeit durch Ablesen des Speicheroszilloskops der App „Schallanalysator“
Notes: Abstand von der Hauswand: 8,45 m

## Slide 6: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
2. Teil-Peak entsteht durch den an der Wand reflektierten Schall, wenn dieser am Mikrofon ankommt
1. Teil-Peak entsteht wenn der von der Holzklappe erzeugte Schall am Mikrofon ankommt
Prinzipielles Ablesen der Schalllaufzeit
Doppel-Peak

## Slide 7: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Prinzipielle Bestimmung der Schalllaufzeit :

## Slide 8: Inhalt
Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung und prinzipielles Ablesen der Schalllaufzeit
Prinzipielles Vorgehen bei der Arbeit mit dem Speicheroszilloskop
Ausführliche Anleitung zum Ablesen der Schalllaufzeit

## Slide 9: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Prinzipielles Arbeiten mit dem Speicheroszilloskop:
Überblick erhalten durch
  Zusammenschieben des Schaubildes entlang der Zeitachse (verkleinern)
  anschließendes Verschieben des Schaubildes nach rechts, um zum gewünschten Peak zu gelangen
  Zusammenschieben des Schaubildes entlang der Druckachse, bis 3 Pa auf der Druckachse erscheint. Grund: Trennung der Peaks und Unterdrückung von Störgeräuschen
Ablesen eines genauen Zeitpunkts durch
  geeignete Festlegung des Zoomzentrums
  anschließendes Auseinanderziehen des Schaubildes (vergrößern) entlang der Zeitachse
  Anschließendes Verschieben des Zoomzentrums auf die gesuchte Stelle und Ablesen des Zeitpunktes

## Slide 10: Inhalt
Versuchsaufbau, Versuchsdurchführung und prinzipielles Ablesen der Schalllaufzeit
Prinzipielles Vorgehen bei der Arbeit mit dem Speicheroszilloskop
Ausführliche Anleitung zum Ablesen der Schalllaufzeit

## Slide 11: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Um die 3 gesuchten Doppel-Peaks erkennen zu können, muss das Schaubild zunächst entlang der Zeitachse komplett zusammengeschoben werden

## Slide 12: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Um die 3 gesuchten Doppel-Peaks erkennen zu können, muss das Schaubild zunächst entlang der Zeitachse komplett zusammengeschoben werden
Streichen mit einem Finger

## Slide 13: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Um die 3 gesuchten Doppel-Peaks erkennen zu können, muss das Schaubild zunächst entlang der Zeitachse komplett zusammengeschoben werden
Streichen mit einem Finger
Zusammenschieben solange wiederholen,
bis sich die Einheit auf der Zeitachse nicht mehr ändert

## Slide 14: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Um die 3 gesuchten Doppel-Peaks erkennen zu können, muss das Schaubild zunächst entlang der Zeitachse komplett zusammengeschoben werden
Hierbei wird im Regelfall die Kurve zunächst unsichtbar

## Slide 15: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Das Schaubild wird nun verschoben, bis
die gesuchten 3 Doppel-Peaks sichtbar werden
Streichen mit einem Finger

## Slide 16: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Dies sind die gesuchten 3 Doppel-Peaks, die durch das 3-malige Betätigen der Holzklappe entstanden sind

## Slide 17: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Nun wird das Zoom-Zentrum eingeschaltet und auf den ersten Doppel-Peak geschoben
Zoom-Zentrum ZZ einschalten
Zoom-Zentrum ZZ mit einem Finger auf ersten Doppel-Peak schieben

## Slide 18: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Der ausgewählte Doppel-Peak wird nun vergrößert
Streichen mit einem Finger

## Slide 19: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Teil-Peak des einlaufenden Schalls
Teil-Peak des reflektierten Schalls
Ergebnis des bisherigen Zoomens entlang der Zeitachse

## Slide 20: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Besseres Trennen der Teil-Peaks und Unterdrückung von Störgeräuschen durch Zusammenschieben der Druckachse
Streichen ein Finger

## Slide 21: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Besseres Trennen der Teil-Peaks und Unterdrückung von Störgeräuschen durch Zusammenschieben der Druckachse
Streichen ein Finger
Solange streichen, bis 3 Pa auf der Druckachse erscheint

## Slide 22: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Anfangszeitpunkt des Teil-Peaks des einlaufenden Schalls soll nun exakt bestimmt werden

## Slide 23: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Anfangszeitpunkt des Teil-Peaks des einlaufenden Schalls soll bestimmt werden
Verschieben des Zoomzentrums an den Anfang des Teil-Peaks durch Ziehen mit einem Finger am quadratischen Griff

## Slide 24: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Anfang des Teil-Peaks vergrößern
Streichen mit einem Finger

## Slide 25: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Zoomzentrum auf Anfang des Teil-Peaks setzen
Verschieben des Zoomzentrums an den Anfang des Teil-Peaks durch Ziehen mit einem Finger am quadratischen Griff
Notes: Der erste kräftige Ausschlag bietet sich an, kleine Ausschläge werden vermutlich im reflektierten Peak nicht mehr sichtbar sein.

## Slide 26: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Anfangszeitpunkt des Teil-Peaks des einlaufenden Schalls ablesen und notieren

## Slide 27: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Nun soll der Anfangszeitpunkt des Teil-Peaks des reflektierten Schalls bestimmt werden
Streichen mit einem Finger
Um den Teil-Peak des reflektierten Schalls erkennen zu können, wird das Schaubild zunächst entlang der Zeitachse zusammengeschoben, bis dieser Teil-Peak erkennbar wird

## Slide 28: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Anfangszeitpunkt des Teil-Peaks des reflektierten Schalls bestimmen
Teil-Peak des reflektierten Schalls

## Slide 29: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Zoomzentrum auf Anfang des Teil-Peaks des reflektierten Schalls setzen
Teil-Peak des reflektierten Schalls
Verschieben des Zoom-Zentrums an den Anfang des neuen Teil-Peaks durch Ziehen mit einem Finger am quadratischen Griff

## Slide 30: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Zoomzentrum auf Anfang des Teil-Peaks des reflektierten Schalls setzen
Teil-Peak des reflektierten Schalls

## Slide 31: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Anfang des Teil-Peaks des reflektierten Schalls vergrößern
Streichen mit einem Finger

## Slide 32: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Zoomzentrum auf Anfang des Teil-Peaks des reflektierten Schalls setzen (eventuell weiter vergrößern)
Verschieben des Zoomzentrums an den Anfang des Teil-Peaks durch Ziehen mit einem Finger am quadratischen Griff
Notes: Druck wird am festen Ende ohne Phasensprung reflektiert

## Slide 33: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Anfangszeitpunkt des Teil-Peaks des reflektierten Schalls ablesen und notieren
Notes: Druck wird am festen Ende ohne Phasensprung reflektiert

## Slide 34: Versuchsauswertung: Bestimmung Schalllaufzeit
Durch Differenzbildung der vorher bestimmten Zeitpunkte kann nun die Schalllaufzeit berechnet werden:
Mit den restlichen 2 Peaks kann ebenso verfahren werden
Bei diesem Beispiel war das Mikrofon 8,78 m von der Wand entfernt. Der Schall legte also die Strecke 17,56 m in der Zeit 52,10 ms zurück